УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «ШТРИХ-М»

______________ Журавлев А.И

"_____"____________ 2009

Инструкция по переоборудованию контрольно-кассовой машины модели «ШТРИХ»

в автоматизированную систему печати документов модели «ШТРИХ»

# 1. Введение.

  - Данная инструкция предназначена для переоборудования при помощи комплекта доработки контрольно-кассовой машины  (далее ККМ) «ШТРИХ-М-ФР-К», «ШТРИХ-LIGHT-ФР-К», «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К», «ШТРИХ-ФР-К», «ШТРИХ-950К», «ШТРИХ-КОМБО-ФР-К», «ШТРИХ-МИНИ-К» в  автоматизированную систему печати документов (далее АСПД) «ШТРИХ-М», «ШТРИХ-LIGHT», «ШТРИХ-МИНИ»,  «ШТРИХ», «ШТРИХ-950», «ШТРИХ-КОМБО», «ЭЛВЕС-МИНИ» соответственно.

  - В результате переоборудования ККМ перестает считаться контрольно-кассовой техникой и становиться АСПД. В процессе доработки извлекаются ЭКЛЗ и ФП, а также перепрограммируется системная плата ККМ и устанавливается блок некорректируемой памяти (далее БНП).

# 2. Указания мер безопасности, и сохранности фискальных данных.

  - Проведение переоборудования ККМ допускается только специалистами центра технического обслуживания ККМ.

  - Перед проведением переоборудования ККМ необходимо снять с учета в налоговом органе.

  - Все сборочно-разборочные работы производить только при выключенной вилке сетевого кабеля из розетки и при отсоединенных от остального оборудования кабелях.

  - Запрещается подключение (отключение) устройств, блоков и разъемов при включенном электропитании машины.

  - После снятия с ККМ блока ФП и ЭКЛЗ (архив ЭКЛЗ должен быть закрыт) они хранятся у пользователя согласно действующим нормативно-правовым актам РФ.

# 3. Переоборудование ККМ.

Для переоборудования ККМ в АСПД необходимо выполнить следующие действия:

  - Выключить ККМ.

  - Разобрать корпус ККМ в соответствии с ремонтной документацией на соответствующую ККМ.

  - Отсоединить разъем модуля ЭКЛЗ от других блоков ККМ.

  - Отсоединить модуль ЭКЛЗ от корпуса ККМ.

  - Отсоединить разъем блока ФП от других блоков ККМ.

  - Отсоединить блок ФП от корпуса  ККМ.

  - Установить новый БНП.

  - Перепрограммировать процессор или ПЗУ системной платы (Приложение 1).

  - Собрать АСПД в порядке обратном процесса разборки.

  - Удалить с корпуса АСПД шильдик, идентификационный знак, марки-пломбы, знак «Государственный реестр», знак «Сервисное обслуживание».

  - Установить шильдик с заводским номером АСПД.

## Приложение 1

### 1. Перепрограммирование процессора системной платы ККМ «ЭЛВЕС-ФР-К».

Для перепрограммирования процессора системной платы ККМ «ШТРИХ-М-ФР-К», «ШТРИХ-LIGHT-ФР-К», «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К», «ШТРИХ-ФР-К», «ШТРИХ-950К», «ШТРИХ-КОМБО-ФР-К» необходимо:

  - Используя программатор поддерживающий внутрисхемное программирование процессоров ATmega128 (например AVRISP mkII фирмы Atmel), запрограммировать во внутреннюю flash-память процессора системной платы файл прошивки соответствующий модели АСПД (табл.1.). При прошивке руководствоваться документацией на программатор. Перед программированием проверить соответствие контактов программатора с контактами разъёма программирования на системной плате. В случае несовпадения контактов собрать соответствующий переходник, проконсультировавшись с технической поддержкой.

табл.1.

| ККМ | АСПД |
| --- | --- |
| ШТРИХ-М-ФР-К | ШТРИХ-М |
| ШТРИХ-LIGHT-ФР-К | ШТРИХ-LIGHT |
| ШТРИХ-МИНИ-ФР-К | ШТРИХ-МИНИ |
| ШТРИХ-ФР-К | ШТРИХ |
| ШТРИХ-950К | ШТРИХ-950 |
| ШТРИХ-КОМБО-ФР-К | ШТРИХ-КОМБО |
| ШТРИХ-МИНИ-К | ЭЛВЕС-МИНИ |

### 2. Перепрограммирование ПЗУ системной платы ККМ «ШТРИХ-МИНИ-К».

Для перепрограммирования ПЗУ системной платы ККМ «ШТРИХ-МИНИ-К» необходимо:

  - Извлечь при помощи экстрактора ПЗУ из колодки расположенной на системной плате ККМ.

  - Запрограммировать извлеченный процессор файлом с программным обеспечением системной платы модели АСПД «ЭЛВЕС-МИНИ». Для программирования использовать  программатор, поддерживающий программирование следующих микросхем  - 27C512, 27Е512.

  - Установить обратно в колодку перепрограммированный процессор.

  - По завершению всех операций по переоборудованию ККМ перед проверкой её работоспособности необходимо провести технологическое обнуление в соответствии с «Руководством по эксплуатации».